| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| № тома | Наименование |
| 1 | Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Проект межевания территории |

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Размещение объектов капитального строительства федерального, городского и местного значения |  |
| 3 | Размещение территории проектирования впланировочной структуре |  |
| 4 | Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной документацией |  |
| 5 | Современное использование территории |  |
| 6 | Планировочные ограничения территории проектирования |  |
| 7 | Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального обеспечения |  |
| 8 | Характеристики планируемого развития инженерно-технического обеспечения территории |  |
| 9 | Характеристики планируемого развития транспортного обслуживания территории |  |
| 10 | Основные технико-экономические показатели |  |

|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость чертежей |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:5000 |  |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000 |  |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000 |  |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории М 1:2000 |  |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 |  |
| 7 | Схема инженерного оборудования рассматриваемой территории с определением площадок под инженерные объекты М 1:2000 |  |
| 8 | Схема планировочного решения развития территории М 1:2000 с указанием функционально-пространственной планировочной структуры, улично-дорожной сети, территорий, предлагаемых для размещения различных видов строительства |  |

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик:

ООО «БалтИнвестГрупп»

Инвестор:

ООО «БалтИнвестГрупп»

Проектная организация:

ООО «БМП»

Адрес:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Свердловское городское поселение», деревня Новосаратовка, планировочный микрорайон 05-08.

Цели проекта:

- Упорядочивание и создание условий для развития, определения параметров и фиксирования границ регулирования землепользования и застройки территории;

- Обеспечение комплексного устойчивого развития территории;

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проектные решения разработаны по заказу ООО«БалтИнвестГрупп», являющегося собственником земельного участка, на основании исходно-разрешительной документации в соответствии с техническим заданием.

В настоящем проекте учтены положения действующей нормативно-правовой, методической и базовой градостроительной документации, в т.ч.:

- Градостроительный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 22.12.2004, одобренный Советом федерации 24.12.2004;

- Земельный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 28.09.2001;

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», принятый Государственной Думой 24.12.2004 № 191-ФЗ;

- Жилищный кодекс, принятый Государственной Думой 22.12.2004, одобренный Советом федерации 24.12.2004;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство.   Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Генеральный планмуниципального образования «Свердловское городское поселение»Всеволожского района Ленинградской области.

Проект чертежа планировки территории разработан с использованием следующих планово-картографических материалов:

- топографическая съемка территории М 1:2000 (бумажный и электронный носители);

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На проектируемой территории объекты капитального строительства отсутствуют.

В материалах генерального плана на проектируемой территории предусматривается многоквартирная среднеэтажная, многоэтажная жилая застройка, многофункциональная общественно-деловая застройка, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальные объекты.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ

Проектная территория расположена в восточной части Ленинградской области на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» в 2,5 километров от границы Санкт-Петербурга.

Площадь территории в границах планировочного микрорайона, составляет  56,77 га.

Кадастровые номера участков–47:07:0605001:430,47:07:0605001:429, 47:07:0605001:399, 47:07:0605001:428, 47:07:0605001:401.

4. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Проект планировки территории выполненс учетом Генерального плана муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

Также при проектировании были учтены материалы градостроительной концепции части территории д. Новосаратовка муниципального образования «Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Выполнены расчеты показателей проекта планировки на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29 августа 2014г. №25 «О согласовании предложения по изменению предельных показателей этажности в жилых и общественно-деловых зонах, плотности жилого фонда в жилых зонах для жилой и смешанной застройки части территории деревни Новосаратовка, расчетной плотности населения территории элементов планировочной структуры, определенных Региональными нормативами градостроительного проектирования»

5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Информация о современном использовании территории графически представлена на чертеже: схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

М 1:2000 (лист 3 Графических приложений).

Вся проектная территория представляет собой бывшие сельскохозяйственные угодья, покрытые луговой растительностью.

Объекты культурного наследия на территории не зарегистрированы.

5.1. Характеристика существующих зданий и сооружений по назначению и этажности

Существующие здания и сооружения на участке отсутствуют.

5.2. Характеристика земельных участков, в том числе выделенных под все виды строительства и благоустройства.

На территории проектирования находится шесть земельных участков, зарегистрированных в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с кадастровыми номерами№№47:07:0605001:430,47:07:0605001:429, 47:07:0605001:399, 47:07:0605001:428, 47:07:0605001:401; 47:07:0605001:414.

на чертеже «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории».

5.3 Существующие земельные участки

Таблица №1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:07:0605001:430 | Земли населенных пунктов для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома (жилых домов) со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже | 237773 |
| 2 | 47:07:0605001:429 | Земли населенных пунктов для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома (жилых домов) со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже | 110996 |
| 3 | 47:07:0605001:399 | Земли населенных пунктов для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома (жилых домов) со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже | 61469 |
| 4 | 47:07:0605001:428 | Земли населенных пунктов для размещения объектов делового и финансового назначения (офисов, представительств и т.п) | 54404 |
| 5 | 47:07:0605001:401 | Земли населенных пунктов для размещения административных учреждений | 97536 |
| 6 | 47:07:0605001:414 | Земли населенных пунктов | 27559 |

6. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

6.1. Санитарно-гигиенические ограничения и обременения

Рассматриваемая территория находится вне санитарно-защитных зон.

6.2. Охранные и технические зоны инженерных сетей и сооружений

Территория проектирования имеет ряд ограничений, обусловленных следующими факторами:

Линейные инженерные объекты, транзитом проходящие по территории.

К ним относится:

- воздушная линия электропередач 10 кВ,

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Основной задачей данного проекта планировки является разработка предложений по освоению территории в границах проектирования в увязке с существующими красными линиями, природными условиями и инженерно-транспортным обеспечением.

В рамках проектируемой территории формируется жилой квартал с включением застройки социально-бытового, учебно-образовательного и коммунального назначения.

В жилой застройке для повседневного отдыха населения предусматриваются озелененные дворы внутри жилых групп. В проекте предусматривается система мусороудаления с жилых территорий.

В соответствии с действующими нормативами проектом предусмотрено размещение следующих объектов социального обслуживания: 3 объекта дошкольного образования, 1 объект начального и среднего образования.

В первых или цокольных этажах жилых зданий предлагается разместить магазины продовольственных и непродовольственных товаров, жилищно-эксплуатационную организацию, аптеку,клинику семейного врача, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания.

В южной части квартала к размещению предлагается объекты общественно-деловой застройки (торгово-развлекательные комплекты, предприятия розничной торговли).

Объемно-пространственное решение объектов, размещаемых на рассматриваемой территории, предполагается выполнить в современном стиле в соответствии со всеми существующими нормативами.

Ландшафт проектной территории ровный, с плавными перепадами рельефа, представляет собой поле, покрытое травянисто-кустарниковой растительностью. При организации на рассматриваемой территории жилого комплекса предлагается создать зеленые насаждения общего пользования.  К зеленым насаждениям общего пользования относятся также посадки вдоль улиц и проездов, на участках общественных зданий. На участках, свободных от застройки, проектируется устройство газонов и посадка новых деревьев.

Этажность застройки на территории проектирования –  до 23 этажей.

Общая площадь жилого фонда (квартир)  - 557 935 кв. м.

Проектом предусмотрено размещение объектов социального назначения:

- Дошкольного общеобразовательного учреждения на 325 мест.

- Дошкольного общеобразовательного учреждения на 325 мест.

- Дошкольного общеобразовательного учреждения на 220 мест.

- Объект начального и среднего образования на 1375 мест.

7.2.Учреждения и предприятия обслуживания населения.

Нормативное количество населения:

557935Sквартир м2 /40м2= 13948человек.Таблица №2

| № п/п | Учреждения и предприятия | Норматив на 1000 чел., проживающих в соответствии с прил.10 РНГП | Требуется 13948 чел | Планируется | Радиус доступности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дошкольныеобразовательные учреждения | 60 | 837 | Предусмотрено строительство 3 ДОУ 2 ДОУ по325 мест и 1 ДОУ на 220 мест | 300 |
| 2. | Начальная и средняя общеобразовательная школа | 91 | 1269 | Предусмотрена общеобразовательная школа на 1375мест. | 500 |
| 3. | Магазины продовольственные (кв. м торговых площадей) | 70 | 976 | Размещение на земельных участках № 17-22 | 500 |
| 4. | Магазины непродовольственных товаров (кв. м торговых площадей) | 30 | 418 | Размещение на земельных участках № 17-22 | 500 |
| 5. | Предприятия общественногопитания (мест) | 8 посадочных мест на 1000 жителей | 112 | Размещение на земельных участках 17-22 | 500 |
| 6. | Аптеки | 1 на 20 тыс. жит | 1 | Размещение на земельных участках 17-22 | 500 |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания (мест) | 2 места на 1000 чел | 28 | Размещение на земельных участках 17-22 | 300 |
| 8. | Филиалы банков (мест) | 1 место на 2-3тыс человек | 7 | Размещение на земельных участках 17-22 | 500 |
| 9 | Отделения связи, объект | 1 на 9-25 тыс. жителей | 1 | Размещение во встроенных помещениях жилых домов | 500 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 до 20 тыс. человек | 1 | Размещение во встроенных помещениях жилых домов | 750 |
| 11 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, мплощади пола | 30 (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | 418 | Размещение на земельных участках 17-22 | 500 |
| 12 | Помещения досуга и любительской деятельности, м нормируемой площади | 50 | 697 | Размещение во встроенных помещениях жилых домов | 750 |
| 13 | Опорный пункт охраны порядка,мнормируемой площади | 10 | 139 | Размещение во встроенных помещениях жилых домов | 750 |
| 14 | Общественные туалеты, прибор | 1 | 14 | Размещение на земельных участках 17-22 |  |

7.3. Характеристика планируемого развития территории

Таблица №3

| № на схеме | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь земельных участков, устанавливаемая проектом межевания кв.м. |
| --- | --- | --- |
| ЗАСТРОЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1 | Многоэтажный гараж | 3429 |
| 2 | Многоэтажный гараж | 3265 |
| 3 | Многоэтажный гараж | 3565 |
| 4 | Многоэтажный гараж | 5120 |
| 5 | Объект дошкольного образования | 8801 |
| 6 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями | 141206 |
| 7 | Объект начального и среднего общего образования | 33001 |
| 8 | Объект дошкольного образования | 13096 |
| 9 | Объект дошкольного образования | 13000 |
| 10 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями | 49532 |
| 11 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями | 81949 |
| 12 | Многоэтажный гараж | 5896 |
| 13 | Многоэтажный гараж | 5891 |
| 14 | Многоэтажный гараж | 5924 |
| 15 | Многоэтажный гараж | 5864 |
| 16 | Многоэтажный гараж | 7029 |
| 17 | Торгово-развлекательный комплекс | 9722 |
| 18 | Торгово-развлекательный комплекс | 12812 |
| 19 | Торгово-развлекательный комплекс | 15864 |
| 20 | Торгово-развлекательный комплекс | 22010 |
| 21 | Торгово-развлекательный комплекс | 22119 |
| 22 | Торгово-развлекательный комплекс | 21323 |
| 23 | Пожарная часть | 12545 |
| 24 | Объект инженерно-технического обеспечения | 12558 |

7.4. Баланс территории в границах элемента планировочной структуры 56,77 га

Таблица №4

| № п/п | Территории | Площадь земельныхучастков |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория жилой застройки (Многоэтажная многоквартирная жилая застройка) | 27,27 | 48 |
| 2 | Участки под объекты дошкольного образования | 3,49 | 6 |
| 3 | Участки под объекты начального и среднего общего образования | 3,3 | 6 |
| 4 | Участки для объектов транспортной инфраструктуры | 4,6 | 8 |
| 5 | Общественно-деловая застройка | 10,39 | 18 |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры | 1,26 | 2 |
| 6 | Пожарная часть | 1,25 | 2 |
| 6 | Территория общего пользования в т.ч.: | 5,21 | 10 |
| Площадь территории в границах элементов планировочной структуры | 56,77 | 100 |

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

8.1.Водоснабжение и водоотведение

В соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 26.03.2014 №302-27-10358/13-4-1 подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения (максимальная подключаемая нагрузка) общим расходом 9800 м3/сут. возможна после выполнения мероприятий по снятию технологических ограничений и пропускной способности водопровода, необходимых для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения: от Лопатинского водовода диаметром 1200 мм, проходящего по территории Ленинградской области.

Проектные решения по подведению сетей водоснабжения к земельному участку, трассировка, протяженность, глубина заложения, материалы и диаметры проектируемых водопроводных сетей, будут определены на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 26.03.2014 №302-27-10358/13-4-1 сброс бытовых сточных вод общим расходом 9700 м3/сут. в сети коммунальной канализации возможен после выполнения мероприятий по снятию технологических ограничений и ликвидации дефицита мощностей, а также пропускной способности сетей канализации, необходимых для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Точка подключения к централизованной системе водоотведения: на административной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области в проектируемые сети самотечной бытовой канализации, с присоединением в камеру К-15 микротоннеля диаметром 1490/1200 мм.

Сброс поверхностных вод с кровли, прилегающей территории и дренажных вод предусмотрен в локальные очистные сооружения дождевых стоков. Также предусматривается очистка загрязненных поверхностных сточных вод с территории автостоянок перед сбросом в сеть дождевой канализации.

Проектные решения по трассировке и определению диаметров проектируемых труб будут проработаны на следующих стадиях проектирования в разделе «НК».

8.2.Теплоснабжение

На основании технических условий ООО «Тепловая Компания Северная» от 31.07.2014 №12/И максимальная расчетная тепловая нагрузка составляет 500 Гкал/час.

Источник теплоснабжения: вновь построенная котельная.

8.3.Электроснабжение

В соответствии с предварительными техническими условиями ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» подключение возможно от  ПС 330 кВ «Южная», ПС-330 кВ «Восточная», проектируемых ПС-110/20 кВ (№1 и №2), проектируемых ТП 20/0,4 кВ.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 138 МВт.

Передача электроэнергии до электроприемников, и до трансформаторных подстанций планируется осуществлять с помощью проложенных в земляных траншеях на метровой глубине электрических силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 0,4 и 10 кВ соответственно.

По степени обеспечения надежности  электроснабжения к потребителям второй категории относятся:

- проектируемые жилые дома с пищеприготовлением на электрических плитах;

- встроенные помещения коммунально-бытового назначения;

К потребителям первой категории относятся:

- электроприемники лифтовых установок;

- устройства обеспечения пожарной безопасности;

- аварийное освещение.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

9.1. Существующее положение

На рассматриваемом участке в настоящее время улично-дорожная сеть отсутствует.

9.2. Проектное положение

Проектом предусматривается улично-дорожная сеть, обслуживающая проектируемые участки. Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений приняты в соответствии с категориями таблицы 8СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Таблица №5

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

С северной, южной и восточной стороны - улицы с шириной проезжей части 14м

Внутриквартальная дорожная сеть в жилой застройке:

- Основную дорожную сеть составляют проезды шириной 7 м, между жилыми домами;

- Проезды шириной 7м проходящие в центральной и западной частях,  рассматриваемой территории обеспечивают подъезды к социальным объектам, расположенным в квартале.

- Тротуары расположены вдоль всех улиц. Ширина тротуара составляет – 1,5-2 м.

9.3. Транспортное обслуживание

Транспортное обслуживание предполагается осуществлять маршрутами автобусов по главным улицам, расположенным с восточной и северной стороны рассматриваемой территории.

Удаление до ближайшей станции метро «Обухово» 7,5 километров.

Для обеспечения жителей доступностью использования связи с метрополитеном, организуются подвозящие маршруты общественного пассажирского транспорта.

Наибольшая дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не превышает 500м.

9.4.Расчет количества машино-мест

Хранение личных транспортных средств предусматривается на открытых парковочных местах,в многоэтажных гаражах, во встроенно-пристроенных гаражах объектов общественно-деловой застройки.

Земельные участки 6, 10,11 (Многоэтажные многоквартирные жилые дома)

В соответствии  генеральным планом МО «Свердловское городское поселение»  для хранения легковых автомобилей в частной собственности на расчетный срок до 2042 года принято 450 машино-места на 1000 жителей.

Итого необходимо:13948*450/1000= 6277 машино-места.

Проектом планировки предусматривается:

- В многоэтажных закрытых гаражах – 4500 м/м

- На открытых парковках внутри земельных участках и прилегающей территории общего пользования – 1652 м/м

Недостающие 125 машиномест будут размещены на открытой парковке земельных участков торгово-развлекательных комплексов.

Земельные участки общественно-деловой застройки.

Земельный участок №17

Торговая площадь 2000 кв.м

Норма 13 м/м на 100 кв.м торговой площади

2000*13/100=260 м/м

130 м/м размещается на открытой парковке

130 м/м во встроенно-пристроенном гараже

Земельный участок №18

Торговая площадь 3000 кв.м

Норма 13 м/м на 100 кв.м торговой площади

3000*13/100=390 м/м

200 м/м размещается на открытой парковке

190 м/м во встроенно-пристроенном гараже

Земельный участок №19

Торговая площадь 5000 кв.м

Норма 13 м/м на 100 кв.м торговой площади

5000*13/100=650 м/м

250 м/м размещается на открытой парковке

400 м/м во встроенно-пристроенном гараже

Земельный участок №20

Торговая площадь 5000 кв.м

Норма 13 м/м на 100 кв.м торговой площади

5000*13/100=650 м/м

375 м/м размещается на открытой парковке

275 м/м во встроенно-пристроенном гараже

Земельный участок №21

Торговая площадь 5000 кв.м

Норма 13 м/м на 100 кв.м торговой площади

5000*13/100=650 м/м

375 м/м размещается на открытой парковке

275 м/м во встроенно-пристроенном гараже

Земельный участок №22

Торговая площадь 5000 кв.м

Норма 13 м/м на 100 кв.м торговой площади

5000*13/100=650 м/м

310 м/м размещается на открытой парковке

340 м/м во встроенно-пристроенном гараже

Итого проектом планировки предусматривается размещение 9402 м/м, в т.ч.:

4500 м/м в многоэтажных гаражах;

3292 м/м на открытых парковках;

1610 м/м во встроенно-пристроенных гаражах.

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Функциональные зоны в соответствии с генеральным планом МО «Свердловское городское поселение» |  | Ж-3, Ж-4, Д-1, И-1 |
|  | Предельная этажность | эт. | 23 |
|  | Этажность жилой или смешанной застройки | эт. | 1-23 |
|  | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры | га | 56,77 |
|  | Существующий жилой фонд | кв.м | - |
|  | Полезная площадь квартир | кв.м | 557935 |
|  | Число квартир проектируемого жилого фонда | штук | - |
|  | Население существующее | чел | - |
|  | Население проектируемое | чел | 13948 |
|  | Жилищная обеспеченность проектируемого населения | кв.мобщ.площади квартир на 1чел. | 40 |
|  | Плотность жилого фонда проектная | кв.мобщ.площади квартир на 1га | 9828 |
|  | Плотность населения | Чел/га | 246 |
|  | Минимальная обеспеченность мест в ДДУ по РНГП | Мест на 1000 жител | 60 |
|  | Запланированное число мест в ДДУ (325, 325 и 220 мест) | мест | 870 |
|  | Нормативный размер земельного участка ДДУ по РНГП | Кв.м/место | 40 |
|  | Планируемая площадь земельного участка ДДУ | Кв.м | 34897 |
|  | Минимальная обеспеченность мест в школе по РНГП | Мест на 1000 жител | 91 |
|  | Запланированное число мест в школе (необходимо 1269 мест) | мест | 1375 |
|  | Нормативный размер земельного участка школы по РНГП | Кв.м/место | 24 |
|  | Площадь земельного участка школы | Кв.м | 33000 |
|  | Спортивные, детские игровые площадки, площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного, площадки для отдыха взрослого населения (за пределами участков школы и ДДУ) | Кв.м | 41650 |
|  | Нормативная площадь озеленения на квартал 5м2 на человека | Кв.м | 69740 |
|  | Количество машино-мест по проекту | штук | 9402 |